|  | Модель: CT64022 |
| --- | --- |
| Руководство пользователя и инструкция по эксплуатации |  |
| СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В данном руководстве содержатся важные указанию по технике безопасности |  |  |
| Мотопомпа с бензиновым двигателем 2 дюйма |

Содержание

Введение	3

Дополнительное оборудование	3

Насос, 2 дюйма	3

Настоящее руководство	3

Условные обозначения, применяемые в настоящем руководстве	4

Правила техники безопасности	5

Органы управления и особенности конструкции	7

Насос	7

Принадлежности, входящие в комплект	8

Сборка	9

Выньте водяной насос из коробки для транспортировки	9

Установка комплекта колес	9

Установка виброизоляторов	9

Установка ручки	9

Заправка двигателя маслом	9

Заправка  топливом	10

Работа	11

Размещение насоса	11

Присоединение набора шлангов	11

Запуск двигателя	13

Остановка двигателя	13

Техническое обслуживание	14

Обслуживание двигателя	14

Масло	14

Свечи зажигания	14

Воздушный фильтр	14

Очистка	15

Настройки	15

График обслуживания	15

Хранение	16

Хранение двигателя	16

Спецификации	17

Спецификации двигателя	17

Спецификации насоса	17

Топливо	17

Масло	17

Свечи зажигания	17

Зазоры клапанов	17

Схема расположения деталей насоса	18

Перечень  деталей насоса	19

Схема расположения деталей двигателя	20

Перечень  деталей двигателя	21

Поиск и устранение неисправностей	24

Гарантийные обязательства	25

Заметки	26

Введение

| Введение | Настоящее руководство |
| --- | --- |
| Поздравляем Вас с приобретением водяного насоса MUSTANG. Наши насосы соответствуют самым строгим техническим требованиям. При условии надлежащего применения и обслуживания этот насос будет безупречно работать на протяжении долгих лет. В настоящем Руководстве пользователя содержатся важные сведения и инструкции по безопасности. СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. | Мы старались, чтобы информация в настоящем руководстве была точной и полной. Мы оставляем за собой право вносить изменения и усовершенствования как в продукцию, так и в руководство по эксплуатации, без предварительного уведомления. |
| Насос, 2 дюйма Это устройство представляет собой лопастной насос с приводом от бензинового двигателя. Он предназначен для подачи чистой воды с содержанием в ней твердых частиц, диаметр которых не превышает 1,9 см. |  |
| Обязательно запишите наименование модели и серийный номер, а также дату и место приобретения. Имейте эти данные под рукой при заказе запасных частей, а также при обращении в службы технической поддержки или гарантийного обслуживания. |

Телефон поддержки потребителей

8-800-333-2113 Звонки по России бесплатные

Модель номер

СТ64022

Серийный номер

Дата приобретения

Место приобретения

| Условные обозначения |
| --- |
| Условные обозначения, применяемые в настоящем руководстве |  |
| В настоящем руководстве по эксплуатации используются символы, которые позволяют сразу выделить информацию различного характера. Символ опасности используется вместе с ключевым словом, чтобы предупредить Вас о возможной опасности при использовании силового оборудования. Следуйте указаниям, содержащимся в этих сообщениях, чтобы устранить или снизить риск серьезных травм или летального исхода. | ВНИМАНИЕ Этот значок со словом ВНИМАНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к появлению небольших или средней тяжести травм, если возникновение такой ситуации не предотвращено ВНИМАНИЕ Слово ВНИМАНИЕ, без употребления символа опасности указывает на возникновение ситуации, которая может привести к порче имущества. |
| ОПАСНО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| Этот значок со словом ОПАСНО указывает на возникновение опасной ситуации, которая обязательно приведет к серьезным травмам или смертельному исходу, если её не предотвратить | Если у Вас есть вопросы относительно лебедки, мы готовы на них ответить. Звоните нам по телефону поддержки: 8-800-333-21-13 в будни с 10:00 до 17:00 Звонки по России бесплатные. Email: service@mustangru.com |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |  |
| Этот значок со словом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к серьезным травмам или смертельному исходу, если её не предотвратить |  |

| Правила техники безопасности |
| --- |
| Правила техники безопасности | Держите руки и ноги вне досягаемости от вращающихся деталей. Подвяжите и уберите длинные волосы и снимите украшения. НЕ надевайте одежду слишком свободного кроя, а также одежду со шнурками или прочими компонентами, которые могут намотаться на вращающиеся детали |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |  |
| Перед тем, как запускать насос, внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации. Несоблюдение инструкций может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Свечи зажигания могут вызвать пожар или электрошок |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В выхлопных газах содержатся химические вещества, которые, по данным штата Калифорния, приводят к развитию раковых заболеваний, вызывают врожденные дефекты, оказывают вредное воздействие на репродуктивную систему. | При техническом обслуживании насоса: Отсоедините свечной провод и расположите его так, чтобы контакт его со свечой был невозможен. НЕ производите проверку свечи на искру при снятой свече. Применяйте только специальные приспособления для проверки свечи. |
| ОПАСНО | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| В выхлопных газах двигателя содержится угарный газ – ядовитое вещество без цвета и запаха. Вдыхание угарного газа (монооксида углерода) вызывает тошноту, головокружение, обмороки или смертельный исход. Если Вы почувствовали слабость или головокружение, немедленно выйдите на свежий воздух. | При работе двигатель выделяет тепло. Контакт с ним может привести к появлению серьезных ожогов. Горючие материалы могут воспламениться при контакте с горячим двигателем. |
| Запускайте насос в работу только в хорошо вентилируемой зоне. НЕ используйте насос внутри зданий, в том числе в гаражах, подвалах, сараях, закрытых помещениях или боксах. НЕ допускайте попадания выхлопных газов в жилые помещения через окна, двери, вентиляционные шахты и отверстия или другие входные проемы. ОПАСНЫЙ УГАРНЫЙ ГАЗ, образующийся при работе двигателя в помещении, СПОСОБЕН УБИТЬ ВАС ЗА СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ | НЕ дотрагивайтесь до горячих поверхностей. Избегайте контакта с горячими выхлопными газами. Дайте оборудованию остыть, прежде чем прикасаться к нему. Со всех сторон для необходимого охлаждения двигателя надо держать свободным проход шириной не менее метра. Расстояние до горючих материалов должно составлять не менее полутора метров. |
| ОПАСНО | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| Вращающиеся детали могут повредить руки, ноги, одежду и/или другие вещи. Это может привести к травматической ампутации или серьезным разрывам мышц. | Запускайте насос только на твердой, ровной и плоской поверхности. Убедитесь, что поверхность способна выдержать массу насоса, и при этом насос не опрокинется. НЕ пытайтесь перемещать насос под нагрузкой и/или во время рабочего цикла. |

| Правила техники безопасности |
| --- |
| ОПАСНО |  |
| Топливо и его пары являются в высшей степени горючими и взрывоопасными веществами. Пожар или взрыв могут привести к серьезным ожогам или смертельному исходу. | ВНИМАНИЕ |
| При доливе или сливе топлива Выключите двигатель и дайте ему охладиться не менее двух минут, прежде чем снимать крышку топливного бака. Медленно ослабьте крышку, чтобы сбросить избыточное давление в баке. Доливайте или сливайте топливо только на улице, в хорошо проветриваемой зоне. НЕ допускайте переполнения топливного бака. Не допускайте, чтобы топливо попадало на свечи, источники открытого огня, контрольные лампы, нагретые поверхности или другие источники возгорания. НЕ зажигайте огонь и не курите. | Ненадлежащее обращение с водяным насосом или его ненадлежащее применение могут его повредить, сократить срок службы, а также являться основанием для прекращения обязательств по его гарантийному обслуживанию. Используйте насос только по назначению. НЕ подвергайте насос воздействию влаги (в больших количествах), пыли или грязи. НЕ допускайте, чтобы какие-либо материалы блокировали контур охлаждения. |
| При пуске двигателя НЕ пытайтесь запустить неисправный двигатель. Убедитесь, что крышка бензобака, воздушный фильтр, топливные шланги и система отвода выхлопных газов находятся на своих местах. Дайте пролившемуся топливу полностью испариться перед попыткой завести двигатель. Убедитесь в том, что насос с приводом от бензинового двигателя прочно расположена на уровне земли. При работе насоса: НЕ стойте напротив выхлопной трубы двигателя. При хранении насоса: Храните насос вне доступа искр, открытого огня, запальников, тепла, а также прочих источников воспламенения. | НЕ используйте двигатель, если: Оборудование искрит, из него идет дым или показывается пламя Оборудование интенсивно вибрирует ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Воду, перекачиваемую насосом, нельзя использовать для питья. ВНИМАНИЕ Работа насоса с превышением максимального напора может привести к повреждению насоса и/или соединенных с ним шлангов. Не вносите изменения в конструкцию насоса. Не превышайте максимальную производительность. Иначе, это может привести к повреждению насоса и/или сокращению срока его службы и отмене гарантии. |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |  |
| Быстрый отвод назад шнура стартера может привести к тому, что Вашу руку затянет в двигатель раньше, чем Вы сможете её отдернуть. Незапланированный запуск двигателя может привести к попаданию конечности в опасную область, травматической ампутации или разрыву мышц. В результате можно получить переломы, ушибы или растяжения. |  |
| При пуске двигателя медленно вытяните шнур стартера, пока не почувствуете сопротивление, а затем вытягивайте его быстро, чтобы избежать обратного толчка. |  |

Органы управления и особенности конструкции

# Органы управления и особенности конструкции

Прочтите данное руководство пользователя, прежде чем работать с насосом. Ознакомьтесь с расположением и функциями средств управления и деталей. Сохраните это руководство для того, чтобы была возможность просматривать его  в будущем.

## Насос

- Топливный бак, емкость 2 л

- Воздушный фильтр – защищает двигатель, очищает всасываемый воздух от грязи и пыли

- Глушитель

- Выпуск, 2  дюйма – 2-х дюймовый выпускной патрубок с резьбой стандарта NPT (стандартная трубная резьба)

- Камера насоса

- Впуск, 2  дюйма – 3-х дюймовый впускной патрубок с резьбой стандарта NPT

- Корпус насоса

- Крышка маслозаливной горловины – для проверки уровня масла и заливки масла  в двигатель

- Шнуровой стартер – для запуска двигателя

- Табличка с заводским номером

НЕ ПОКАЗАНЫ:

Дроссельная заслонка –  для регулирования частоты вращения двигателя

Воздушная заслонка - для запуска двигателя

Кнопка пуска  двигателя – для пуска двигателя

Датчик низкого уровня масла – для контроля уровня масла в картере и отключения двигателя в случае, если уровень снижается ниже нормы

Органы управления и особенности конструкции

## Принадлежности, входящие в комплект

Ваш насос модели 64022 с приводом от бензинового двигателя поставляется со следующими принадлежностями:

|  | Комплект шлангов Хомут Переходник выпускного шланга Прокладка (пластмассовая) Штуцер выпускного шланга Сетчатый фильтр Кулачковая муфта | 3 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 компл. 1 компл. |
| --- | --- | --- |
|  | Шланги Жесткий впускной шланг, 12' Мягкий выпускной шланг, 20' Тефлоновая лента | 1 шт. 1 шт. 1 моток |
|  | Комплект колес Жесткое колесо Виброизоляторы Втулка Ручка | 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. |
|  | Комплект крепежа Болт и гайки (М 8 Х 75) Болт и гайки (М 8 Х 45) Болт и гайки (М 8 Х 25) Шайбы | 2 компл. 2 компл. 2 компл. 2 шт. |
|  | Масляная воронка Свечной ключ | 1 шт. 1 шт. |

# Сборка

Для сборки насоса не требуется много времени.  Он поставляется с завода без масла, и перед работой его необходимо надлежащим образом заправить топливом и маслом.

Если у вас есть какие-нибудь вопросы, относительно сборки водяного насоса, позвоните в нашу службу поддержки: 8-800-333-2113. При этом приготовьте серийный номер и наименование модели.

## Выньте водяной насос из коробки для транспортировки

- Установите коробку на твердую, гладкую поверхность.

- Извлеките из коробки всё, кроме водяного насоса.

- Осторожно разрежьте каждый угол коробки от верха до низа.

## Установка комплекта колес

ВНИМАНИЕ!

Комплект колес не предназначен для транспортировки по дорогам.

Для установки колес потребуются следующие инструменты: (не входят в комплект поставки)

Ключ на 12

Торцевой ключ с головкой на 12

1. Наденьте на болт M8x75 шайбу, втулку и проденьте его через колесо.

2. Вставьте концевик болта в кронштейн на раме.

3. Затяните гайку M8.

4. При установке второго колеса выполните действия этапов 1-3.

## Установка виброизоляторов

1. Установите 2 виброизолятора на

на поперечину рамы и закрепите их болтами (M8x25) и гайками (M8).

2. Плавно наклоните насос так, чтобы он опирался  на колеса  и виброизоляторы.

## Установка ручки

1. Необходимо совместить отверстия в основании ручки с отверстиями в раме

насоса.

2. Проденьте болт (M8x45) через ручку и раму.

3. Наденьте стопорную гайку (M8) на концевик болта и затяните ее. НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ чрезмерного усилия.

## Заправка двигателя маслом

ВНИМАНИЕ!

НЕ пытайтесь завести или запустить двигатель до того, как он будет надлежащим образом заправлен маслом рекомендованной марки и в требуемом объеме. Повреждение водяного насоса в результате невыполнения этих указаний ведет к отмене гарантии.

- Установите водяной насос на плоскую, горизонтальную поверхность.

- Снимите	крышку заливной горловины масла/щуп для измерения уровня для того, чтобы добавить масло.

- Добавьте 0,6 л  масла и установите крышку заливной горловины масла/щуп.

- Ежедневно  проверяйте уровень масла в двигателе и доливайте по мере необходимости.

ВНИМАНИЕ!

Двигатель оборудован системой отключения при низком уровне масла, он остановится, если уровень масла в картере упадет ниже порогового значения.

Примечание Часто проверяйте масло в период ввода в эксплуатацию. Для получения информации об интервалах технического обслуживания смотрите раздел «Обслуживание».

## Заправка  топливом

- Используйте чистое, свежий, обычный неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92.

- НЕ смешивайте масло с топливом.

- Очистите поверхность вокруг крышки топливного бака.

- Снимите крышку топливного бака

- Медленно добавьте топливо в бак. НЕ переполняйте бак. Оставьте зазор  (от среза горловины до уровня жидкости) примерно 0,5 см на расширение топлива.

- Заверните крышку топливного бака и вытрите  все подтеки топлива.

ВНИМАНИЕ!

Используйте обычный неэтилированный бензин с минимальным октановым числом 92.

НЕ смешивайте масло с топливом. Заполняйте бак так, чтобы оставался зазор примерно 0,5 см до верха бака на расширение топлива. НЕ заправляйте топливный бак в помещении. НЕ заправляйте топливный бак, когда двигатель работает или разогрет. НЕ переполняйте топливный бак. НЕ зажигайте сигареты и не курите при заправке топливного бака.

# Работа

## Размещение насоса

Разместите насос в месте с надежной вентиляцией. НЕ размещайте насос рядом с вентиляционными отверстиями или воздухозаборными устройствами в том случае, если выхлопные газы могут попасть в  жилые или непроветриваемые помещения. Учтите движение потоков ветра и воздуха при размещении насоса. Этот насос должен находиться на расстоянии минимум 1,5 метра от легковоспламеняющихся материалов. Оставьте, по крайней мере, по 0,9 метра свободного пространства с каждой стороны насоса, чтобы обеспечить правильное охлаждение, обслуживание и текущий ремонт.

Поставьте насос на горизонтальную поверхность свободную от каких-либо помех, там где исключен любой риск. Насос должен быть расположен на уровне перекачиваемой жидкости в целях обеспечения максимальной производительности насоса.

Производительность насоса зависит от типа, длины и размеров всасывающего и нагнетающего шлангов. Полный напор – это расстояние от уровня жидкости до уровня слива. Когда этот перепад увеличивается, производительность насоса снижается. Производительность  нагнетания превышает производительность  всасывания. Поэтому  уровень всасывания должен быть ниже уровня нагнетания.

Время заправки насоса для перекачки жидкости от источника к насосу можно сократить за счет  снижения высоты всасывания.

## Присоединение набора шлангов

Примечание Оба штуцера -- всасывания и нагнетания – имеют 2-х дюймовую резьбу стандарта NPT. Удостоверьтесь, что соединительные муфты шлангов всасывания и нагнетания также имеют 2-х дюймовую резьбу стандарта NPT.

Пристыкуйте и наверните соединительную муфту на резьбовой фланец (Рисунок 1).

Рисунок 1

Натяните гибкий, выходной шланг на соединительную муфту и зафиксируйте шланг хомутом  (Рисунок 2).

Рисунок 2

Насадите жесткий всасывающий шланг на быстроразъемную муфту (рис. 3).

Рисунок 3

Закрепите быстроразъемную муфту на всасывающем шланге хомутом (рис. 4).

Оберните 2-х дюймовый впускной патрубок с резьбой стандарта NPT сантехнической лентой, против часовой стрелки, (рис. 5). Аккуратно вверните штуцер с наружной резьбой во впускное  отверстие.

Рисунок 5

Установите быстроразъемную муфту  на штуцер  (рис. 6) и зафиксируйте муфту кулачками.

Рисунок 6

Установите фильтр на впускной шланг и зафиксируйте соединение хомутом (рис. 7).

Рисунок 7

Снимите крышку с камеры насоса и полностью заправьте камеру чистой водой. Установите и затяните крышку.

ВНИМАНИЕ!

НЕ запускайте насос всухую

Запуск насоса всухую может разрушить уплотнения насоса и привести к отмене действия гарантии. Если насос работал всухую, остановите двигатель и дайте ему остыть прежде, чем заполнять камеру (насос) водой.

## Запуск двигателя

- Проверьте, насос должен находиться на плоской, горизонтальной поверхности.

- Установите кнопку пуска двигателя в положение «ВКЛ»

- Поверните топливный клапан в положение «Открыто» (влево). См. рисунок ниже

- Передвиньте рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора (Пункт А) в положение «Закрыто» (влево)

- Плавно потяните за шнур стартера, пока не почувствуете сопротивление, а потом потяните за шнур рывком.

- Когда двигатель прогреется, передвиньте рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора в положение «Открыто» (вправо).

- Передвиньте рычаг дроссельной заслонки (Пункт B) в положение «Быстро».

Примечание Если двигатель запускается, но не работает, убедитесь в том, что насос установлен на гладкой горизонтальной поверхности. Двигатель оборудован датчиком низкого уровня масла, который будет препятствовать работе, если уровень масла достигает порогового значения.

Производительность насоса можно регулировать, используя дроссельную заслонку. Чтобы понизить производительность насоса, передвиньте заслонку вправо. Чтобы повысить -- передвиньте заслонку влево.

## Остановка двигателя

- Поверните выключатель зажигания в положение «Выкл».

- Поверните топливный клапан в положение «Закрыто».

- Дайте двигателю полностью остыть.

- Снимите крышку с камеры охлаждения  насоса, чтобы вода полностью вытекла.

# Техническое обслуживание

Владелец/оператор насоса отвечает за всё периодическое обслуживание.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не работайте с поврежденным или дефектным насосом.

ВНИМАНИЕ!

Ненадлежащее обслуживание ведет к отмене действия гарантии

Производите все запланированное обслуживание своевременно. Исправляйте все проблемы прежде, чем работать с водяным насосом.

Примечание При необходимости ремонта или приобретения деталей свяжитесь с нашей линией технической поддержки по телефону 8-800-333-2113. Звонки по России бесплатные.

## Обслуживание двигателя

Чтобы избежать случайного запуска, отсоедините и заземлите провод  свечи  зажигания прежде, чем проводить какой-либо ремонт.

## Масло

Заменяйте масло, когда двигатель прогрет. Для выбора подходящей для ваших условий марки масла сверяйтесь с требованиям к маслу.

- Торцевым ключом на 12, с длинной ручкой  выверните пробку для слива масла.

- Дайте всему маслу стечь.

- Установите сливную пробку.

- Снимите крышку заливной горловины масла/щуп, чтобы залить масло.

- Залейте 0,6 л масла и установите крышку заливной горловины масла/щуп.

- Сдайте отработанное масло в соответствующем месте сбора отходов.

## Свечи зажигания

- Снимите высоковольтный провод со свечи зажигания.

- Торцевой головкой на 19 и ключом для свечей зажигания выверните свечу.

- Осмотрите электрод свечи. Он должен быть чистым и неизношенным, чтобы обеспечивать искру, достаточную для зажигания.

- Проверьте зазор свечи зажигания, он должен составлять 0,7-0,8 мм.

- При замене свечи сверьтесь с таблицами для свечей зажигания.

- Аккуратно верните свечу на место.

- Используйте специальный инструмент для свечей зажигания, чтобы надежно установить свечу.

- Присоедините высоковольтный провод к свече.

## Воздушный фильтр

- Отверните барашковую гайку, чтобы снять крышку воздушного фильтра.

- Отверните барашковую гайку, чтобы снять воздушный фильтр.

- Разделите губчатый и бумажный фильтрующие элементы.

- Постучите по бумажному фильтрующему элементу, чтобы удалить пыль и грязь. Используйте сжатый воздух (172 кПа) для очистки от грязи.

- Губчатый элемент: промойте в водном растворе жидкого моющего средства. Отожмите его досуха с помощью чистой тряпки.

- Пропитайте чистым моторным маслом.

- Выжмите чистой, впитывающей масло тряпкой для удаления излишка масла.

- Установите оба элемента. Затяните барашковую гайку.

- Установите крышку воздушного фильтра и зафиксируйте ее на месте.

## Очистка

ВНИМАНИЕ!

НЕ опрыскивайте двигатель водой

Вода может повредить топливную систему

Используйте влажную тряпку, чтобы очистить внешние поверхности двигателя.

Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы удалить грязь и масло.

Используйте воздушный компрессор (172 кПа) чтобы очистить грязь и пыль с двигателя.

## Настройки

По всем вопросам, связанным с ремонтом и настройкой рекомендуем связываться с нашей линией технической поддержки по телефону

8-800-333-2113. Пн-Пт с 10:00 до 17:00

Звонки по России бесплатные.

## График обслуживания

Следуйте интервалам обслуживания, указанным в   графике (см. далее).

Обслуживайте насос чаще, если он работает в неблагоприятных условиях.

Свяжитесь с нашей линией технической поддержки по телефону 8-800-333-2113 (Звонки по России бесплатные), чтобы узнать о расположении ближайшего авторизованного сервисного центра  при необходимости обслуживания насоса или двигателя.

Каждый 8 часов или ежедневно

Проверить уровень масла

Очистить воздухозаборник и глушитель

После первых3 5 часов

Заменить масло

Через каждые 50 часов в каждом сезона

Прочищать воздушный фильтр

Заменять масло, если насос работает под большой нагрузкой или в жарких условиях

Через каждые 100 часов в каждом сезона

Заменять масло

Чистить/регулировать свечи зажигания

Проверять/регулировать зазоры клапанов*

Чистить топливный бак и фильтр*

Каждые 3 года

Заменять топливопровод

* Для выполнения опытными владельцами или авторизованными сервисными центрами  бренда MUSTANG.

# Хранение

При длительном хранении выполняйте следующие указания.

## Хранение двигателя

- Перед хранением дайте двигателю полностью остыть.

- Очистите двигатель согласно указаниям раздела Обслуживание.

- Слейте все топливо из топливопровода и карбюратора, чтобы избежать образования осадка.

- Добавьте в топливный бак стабилизатор топлива.

- Замените масло.

- Выньте свечу зажигания и влейте около 15 грамм масла в цилиндр. Медленно проверните двигатель, чтобы распределить масло и смазать цилиндр.

- Вставьте свечу зажигания на место.Хранение насоса

- Перед хранением дайте двигателю насоса полностью остыть.

- Отключите подачу топлива и топливный клапан.

- Тщательно слейте всю жидкость из камеры насоса.

- Очистите насос согласно указаниям раздела Обслуживание.

- После того, как насос высохнет, впрысните средство WD-40 (или аналогичное) во внутрь  насоса через все его разъемы и дренажное отверстие.

- Храните насос в чистом, сухом месте вне доступа прямых солнечных лучей.

# Спецификации

## Спецификации двигателя

| Двигатель | 118 куб. см с верхним расположением распределительного вала |
| --- | --- |

## Спецификации насоса

| Диаметр входного патрубка | 2 дюйма NPT |
| --- | --- |
| Диаметр выходного патрубка | 2 дюйма NPT |
| Объем топливного бака | 2 л |
| Полный напор | 30 м |
| Высота всасывания | 8м |
| Максимальная производительность | 598 л/мин |
| Твердые частицы | Ø 3/4” (1,9 см) |
| Масса | 25,5 кг |
| Высота | 52,5 см |
| Ширина | 45 см |
| Длина | 77 см |

## Топливо

Объем топливного бака 2 л. Используйте обычный неэтилированный бензин с минимальным октановым числом 92.

## Масло

Заправочный объем: 0,6 л

## Свечи зажигания

Насос с возможностью перекачки сточных вод поставляется в комплекте с длинной свечой на 19 мм (¾ дюйма).

Редкое использование (менее, чем 1 час/месяц) или использование при низких температурах (ниже 15,5 °С)

NGK BR6ES или аналог

Среднее использование (менее, чем 3 часа/месяц) или использование при сезонных температурах (ниже 10-26,7)

NGK BR7ES или аналог

Частое использование (постоянное) или использование в жарком климате (26,7-37,8 °С)

NGK BR8ES или аналог

Проверьте зазор свечи зажигания

Норма: 0,7-0,8 мм.

## Зазоры клапанов

Впускной 0,13-0,17мм

Выпускной  0,18-0,22 мм

## Схема расположения деталей насоса

## Перечень  деталей насоса

| Поз. | Обозначение | Наименование |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST160F-G-1000000 | Двигатель | Engine | 1 |
| 2 | WP-20-1000500 | Крышка насоса | Pump cover | 1 |
| 3 | GB3452.1 196×4 | Уплотнительное кольцо (196Х4) | “O” ring(196×4) | 1 |
| 4 | WP-20-1000005 | Шайба | Washer | 4 |
| 5 | GB5789 M8×55 | Винт с шестигранной головкой M8Х55 | Flange bolt M8×55 | 4 |
| 6 | WP-20-1000510 | Противоизносное кольцо корпуса | Casing wear ring | 1 |
| 7 | WP-20-1000402 | Противоизносное кольцо крыльчатки | Impeller wear ring | 1 |
| 8 | WP-20-1000403 | Уплотнения крыльчатки | Impeller seals | 1 |
| 9 | WP-20-1000401 | Крыльчатка | Impeller | 1 |
| 10 | WP-20-1000302 | Спиральная камера | Spiral case | 1 |
| 11 | GB3452.1 53×7 | Уплотнительное кольцо (53Х7) | “O” ring(53×7) | 1 |
| 12 | WP-20-1000200 | Корпус насоса | Pump housing | 1 |
| 13 | GB97.1 Φ8 | Шайба Ø 8 | WasherΦ8 | 11 |
| 14 | GB5783 M8×20 | Болт M8×20 | Bolt M8×20 | 11 |
| 15 | GB3452.1 23.6×3.55 | Уплотнительное кольцо | “O” ring(23.6x3.55) | 2 |
| 16 | WP-20-1000207 | Резьбовая пробка | Plug | 2 |
| 17 | WP-20-1000209 | Гидрораспределитель однопутевой | Non-return valve | 1 |
| 18 | WP-20-1000206-CPE | Патрубок нагнетания (NPT) | Flume(NPT) | 1 |
| 19 | GB6187.1 M8 | Гайка M8 | Nut M8 | 4 |
| 20 | WP-20-1000204 | Уплотнительная прокладка | Seal packing | 1 |
| 21 | WP-20-1000203-CPE | Впускное колено (NPT) | Elbow draft tube(NPT) | 1 |
| 22 | GB5789 M8×35 | Фланцевый болт M8×35 | Flange bolt M8×35 | 4 |
| 23 | GB6184 M8 | Гайка M8 | Nut M8 | 2 |
| 24 | ST168F-1144053F | Колесо, 6' | 6in Wheel | 2 |
| 25 | WP20-03271202 | Втулка | Bush | 2 |
| 26 | GB96 Φ8 | Уплотнение Φ8 | PackingΦ8 | 2 |
|  | GB5782 M8×75 | Болт M8×75 | Bolt M8×75 | 2 |
|  | GB5789 M8×25 | Фланцевый болт M8×25 | Flange bolt M8×25 | 2 |
|  | ST29QXG-2000003 | Виброизолятор | Vibration mount | 2 |
|  | GB6177 M8 | Гайка M8 | Nut M8 | 4 |
|  | ST-QT-0062 | Рама | Frame | 1 |
|  | GB5789 M8×45 | Фланцевый болт M8×45 | Flange bolt M8×45 | 2 |
|  | WP20-03270100 | Ручка | Handle | 1 |

## Схема расположения деталей двигателя

## Перечень  деталей двигателя

| Поз. | Обозначение | Наименование |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB5781-B4-12 | Болт M4,12 | Bolt M4×12 | 1 |
| 2 | ST168F-1070003-G | Ручка управления топливным клапаном | Fuel Valve Knob | 1 |
| 3 | GB5789-FB6-12 | Фланцевый болт M6,12 | Flange Bolt M6×12 | 11 |
| 4 | ST160F-1070002-G | Кожух топливного бака | Fuel Tank Shroud | 1 |
| 5 | GB5789-FB5-12 | Фланцевый болт M5×12 | Flange Bolt M5×12 | 1 |
| 6 | ST168F-1070200-G | Топливный клапан | Fuel Valve | 1 |
| 7 | ST168F-1070008-G | Зажим трубки | Tube Clip | 1 |
| 8 | ST160F-1070003-G | Трубка, I | Tube, I | 1 |
| 9 | ST188FD-1070006A | Зажим | Clip | 3 |
| 10 | ST160F-1071000-G | Узел датчика уровня топлива | Fuel Meter Assembly | 1 |
| 11 | ST168F-1121100-C | Выключатель | Switch | 1 |
| 12 | ST160F-1070004-G | Трубка, II | Tube, II | 1 |
| 13 | ST152FD-1070200 | Топливный фильтр | Fuel Filter | 1 |
| 14 | ST160F-1070200-G | Топливный бак | Fuel Tank | 1 |
| 15 | ST160F-1070100H | Крышка топливного бака | Fuel Tank Cap | 1 |
| 16 | ST160F-1110005 | Пружина возврата дроссельной заслонки | Throttle Return Spring | 1 |
| 17 | ST160F-1110007 | Пружина регулятора оборотов | Governor Spring | 1 |
| 18 | ST160F-1110003 | Рычаг регулятора оборотов | Governor Arm | 1 |
| 19 | GB41-N-6 | ГайкаM6 | Nut M6 | 3 |
| 20 | ST160F-1110008 | Стопорный штифт | Lock Pin | 1 |
| 21 | ST160F-1110001 | Ручка рычага регулятора оборотов | Governor Arm Shaft | 1 |
| 22 | ST160F-1110006 | Рейка регулятора оборотов | Governor Rod | 1 |
| 23 | ST160F-1110004 | Болт рычага регулятора оборотов | Governor Arm Bolt | 1 |
| 24 | ST160F-1111000 | Узел управления | Control Assembly | 1 |
| 25 | ST160F-1110108 | Шайба регулятора оборотов | Governor Washer | 2 |
| 26 | GB5789-FB6-8 | Фланцевый болт M6×8 | Flange Bolt M6×8 | 6 |
| 27 | ST188F-1060004 | Пружина направляющей храпового механизма | Ratchet Guide Spring | 1 |
| 28 | ST160F-1061200 | Ручка шнурового стартера | Recoil Starter Knob | 1 |
| 29 | ST160F-1061100-Q | Крышка шнурового стартера | Recoil Starter Cover | 1 |
| 30 | ST160F-1061005 | Пружина шнурового стартера | Recoil Starter Spring | 1 |
| 31 | ST160F-1061009 | Шнур шнурового стартера | Recoil Starter Rope | 1 |
| 32 | ST160F-1061001A | Катушка шнурового стартера | Recoil Starter Reel | 1 |
| 33 | ST188F-1060006 | Возвратная пружина | Return Spring | 2 |
| 34 | ST188F-1060005 | Храповой механизм стартера | Starter Ratchet | 2 |
| 35 | ST188F-1060003 | Направляющая храпового механизма | Ratchet Guide | 1 |
| 36 | ST188F-1060002 | Регулировочный винт | Setting Screw | 1 |
| 37 | GB5789-FB6-20 | Фланцевый болт M6,20 | Flange Bolt M6×20 | 1 |
| 38 | ST160F-1080100-G | Крышка вентилятора | Fan Cover | 1 |
| 39 | ST160F-1050010 | Гайка M14 | Nut M14 | 1 |
| 40 | ST160F-1060001 | Втулка стартера | Start Hub | 1 |
| 41 | ST160F-1080001 | Вентилятор охлаждения | Cooling Fan | 1 |
| 42 | ST160F-1120100 | Маховик | Flywheel | 1 |
| 43 | ST160F-1080003 | Боковая пластина | Side Place | 1 |
| 44 | ST160F-1030200 | Сальник | Oil Seal | 1 |
| 45 | ST160F-1129000-G | Диодный узел | Diode Comp | 1 |
| 46 | ST160F-1030003 | Болт сливной пробки | Drain Plug Bolt | 2 |
| 47 | ST160F-1030004 | Шайба сливного болта | Drain Bolt Washer | 2 |
| Поз. | Обозначение | Наименование |  | Кол-во |
| 48 | ST160F-1030012-G | Картер | Crankcase | 1 |
| 49 | GB276-BB-6205-UU | Негерметичный радиальный шариковый подшипник 6205 | Radial Ball Bearing 6205 Unsealed | 2 |
| 50 | ST160F-1127000-A | Датчик уровня масла | Oil Level Switch | 1 |
| 51 | ST160F-1110101 | Патрон грузика регулятора | Governor Weight Holder | 1 |
| 52 | ST160F-1110102 | Штифт грузика регулятора | Governor Weight Pin | 2 |
| 53 | ST160F-1110104 | Ручка регулятора | Governor Shaft | 1 |
| 54 | ST160F-1110103 | Зажим патрона регулятора | Governor Holder Clip | 1 |
| 55 | ST160F-1110107 | Грузик регулятора | Governor Weight | 2 |
| 56 | ST160F-1110106 | Шайба ручки регулятора | Governor Shaft Washer | 1 |
| 57 | ST160F-1110105 | Крышка регулятора | Governor Cover | 1 |
| 58 | ST160F-1050001-E | Узел коленчатого вала | Crankshaft Comp | 1 |
| 59 | ST160F-1030008-G | Уплотнение крышки картера | Case Cover Packing | 1 |
| 60 | ST160F-1030001-B | Крышка заливной горловины | Oil Filler Cap | 1 |
| 61 | ST160F-1030002 | Уплотнение крышки заливной горловины | Oil Filler Cap Packing | 2 |
| 62 | ST160F-1030007-G | Крышка картера | Crankcase Cover | 1 |
| 63 | GB5789-FB6-29 | Фланцевый болт M8,32 | Flange Bolt M6×29 | 7 |
| 64 | ST168F-1090100 | Гайка крышки воздушного фильтра | Air Cleaner Cover Nut | 2 |
| 65 | ST168F-1090001-G | Крышка воздушного фильтра | Air Cleaner Cover | 1 |
| 66 | ST168F-1090200-C | Элемент воздушного фильтра | Air Cleaner Element | 1 |
| 67 | ST168F-1090500-G | Коленчатый патрубок воздушного фильтра | Air Cleaner Elbow | 1 |
| 68 | GB5789-FB6-25 | Фланцевый болт M6,25 | Flange Bolt M6×25 | 2 |
| 69 | ST160F-1123000 | Катушка зажигания | Ignition Coil | 1 |
| 70 | 152FMD-1001007 | Установочный штифт 10,16 | Dowel Pin 10×16 | 2 |
| 71 | GB5789-FB8-55 | Фланцевый болт M8,55 | Flange Bolt M8×55 | 4 |
| 72 | ST160F-1130004 | Шайба карбюратора | Carburetor Washer | 1 |
| 73 | ST160F-1130100 | Рукоятка управления воздушной заслонкой карбюратора | Choke Lever | 1 |
| 74 | ST160F-1130000-G | Карбюратор | Carburetor Assembly | 1 |
| 75 | ST160F-1130003 | Уплотнение карбюратора | Carburetor Packing | 1 |
| 76 | ST160F-1130001 | Изоляция карбюратора | Carburetor Insulator | 1 |
| 77 | ST160F-1130002 | Уплотнение изоляции | Insulator Packing | 1 |
| 78 | ST160F-1010001 | Резьбовая шпилька M6,113 | Stud Bolt M6×113 | 2 |
| 79 | ST160F-1010100-G | Головка цилиндра | Cylinder Head | 1 |
| 80 | ST160F-1030009 | Прокладка головки цилиндра | Cylinder Head Gasket | 1 |
| 81 | ST160F-1040002 | Впускной клапан | Intake Valve | 1 |
| 82 | ST160F-1040006 | Выпускной клапан | Exhaust Valve | 1 |
| 83 | ST168F-2-1040013 | Толкатель клапана | Valve Lifter | 2 |
| 84 | ST168F-1030015-G | Установочный штифт 9,14 | Dowel Pin 9×14 | 2 |
| 85 | ST160F-1041000 | Узел распределительного вала | Camshaft Comp | 1 |
| 86 | GB1099-79 | Ключ 4,7,5,19 | Key 4×7.5×19 | 1 |
| 87 | ST160F-1020001 | Трубка сапуна | Breather Tube | 1 |
| 88 | ST160F-1040024 | Регулировочный болт толкателя | Rectify Bolt | 2 |
| 89 | ST160F-1020002-A | Уплотнение крышки головки | Head Over Packing | 1 |
| 90 | ST168F-1020100-C | Крышка головки цилиндра | Cylinder Head Cover | 1 |
| 91 | ST160F-1040022 | Рычаг впускного клапана | Intake Rocker | 2 |
| 92 | ST160F-1040021 | Ось рычага клапана | Rocker Axis | 1 |
| 93 | ST160F-1040008 | Механизм поворота клапана | Valve Rotator | 1 |
| 94 | ST160F-1040001 | Держатель пружины впускного клапана | Intake Valve Spring Retainer | 1 |
| 95 | ST160F-1040007 | Держатель пружины выпускного клапана | Exhaust Valve Spring Retainer | 1 |
| 96 | ST160F-1040003 | Пружина клапана | Valve Spring | 2 |
| Поз. | Обозначение | Наименование |  | Кол-во |
| 97 | ST160F-1124000 | Свеча зажигания | Spark Plug | 1 |
| 98 | ST160F-1040025 | Контргайка | Exhaust Rocker | 2 |
| 99 | GB41-N-6 | Коромысло выпускного клапана | Nut M6 | 2 |
| 100 | ST160F-1040026 | Узел коромысел | Valve Rocker Arm | 1 |
| 101 | ST168F-1040027 | Шарнирный болт | Pivot Bolt | 2 |
| 102 | ST160F-1040005 | Толкатель | Push Rod | 2 |
| 103 | GB1667-S5-8 | Винт M5,8 | Screw M5×8 | 4 |
| 104 | GB90-W-5 | Шайба o5 | Washer ø5 | 4 |
| 105 | GB93-LW-5 | Стопорная шайба Ø 5 | Lock Washer ø5 | 4 |
| 106 | ST160F-1101100-G | Защита глушителя | Muffler Protector | 1 |
| 107 | ST160F-1101200-G | Глушитель | Muffler | 1 |
| 108 | GB41-N-8 | Гайка M8 | Nut M8 | 2 |
| 109 | GB90-W-8 | Шайба ø8 | Washer ø8 | 2 |
| 110 | GB93-LW-8 | Стопорная шайба Ø 8 | Lock Washer ø8 | 2 |
| 111 | ST168F-1100200-G | Уплотнение глушителя | Muffler Packing | 1 |
| 112 | ST160F-1010002 | Болт выхлопной системы | Exhaust Bolt | 2 |
| 113 | ST160F-1080002-G | Кожух | Shroud | 1 |
| 114A | ST160F-1050007 | Верхнее компрессионное кольцо | First Ring Set | 1 |
| 114B | ST160F-1050006 | Нижнее компрессионное кольцо | Second Ring Set | 1 |
| 114C | ST160F-1050200 | Маслосъемное кольцо | Oil Ring Set | 1 |
| 115 | ST160F-1050004 | Поршень | Piston | 1 |
| 116 | ST160F-1050004 | Упругое кольцо поршневого пальца | Piston pin clip | 2 |
| 117 | ST160F-1050003 | Поршневой палец | Piston Pin | 1 |
| 118 | ST160F-1050100 | Узел шатуна | Connecting Rod Comp | 1 |
| 119 | ST160F-1030005-B | Крышка топливозаливной горловины | Oil Filler Cap | 1 |
| 120 | ST160F-1070006 | Топливный фильтр | Fuel Filter | 1 |
| 121 | ST1P68F-1070006-F | Зажим | Clip | 1 |
| 122 | ST160F-1040028 | Направляющая толкателей | Push Rod Guide Plate | 1 |
| 123 | GB5789-FB6-35 | Фланцевый болт M6 Х 35 | Flange Bolt M6×35 | 1 |
| 124 | GB90-W-6 | Шайба Ø 6 | Washer ø6 | 3 |
| 125 | GB93-LW-6 | Стопорная шайба Ø 6 | Lock Washer ø6 | 1 |
| 126 | GB5789-FB6-15 | Фланцевый болт M6Х15 | Flange Bolt M6×15 | 7 |
| 127 | ST160F-1030100 | Сальник | Oil Seal | 1 |
| 128 | ST168F-1040014-A | Сальник | Oil Seal | 2 |

# Поиск и устранение неисправностей

| Симптом | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Насос не запускается | Нет топлива | Залейте топливо в бак двигателя |
|  | Дефектная свеча зажигания | Замените свечу зажигания |
| Насос не запускается; Насос запускается, но работает плохо | Низкий уровень масла | Заполните картер маслом до требуемого уровня Поставьте насос на плоскую, горизонтальную поверхность |
|  | Рукоятка управления воздушной заслонкой карбюратора в неверном положении | Установите рукоятку в правильное положение |
|  | Отошел провод свечи зажигания | Присоедините провод к свече зажигания |
| Насос останавливается во время работы | Нет топлива | Залейте топливо в бак |
|  | Низкий уровень масла | Заполните картер маслом до требуемого уровня Поставьте насос на плоскую, горизонтальную поверхность |
| Насос перегревается или работает плохо | Засорение фильтра или шланга | Удалите грязь из фильтра или шланга |
|  | Насос не наполнен водой | Заправьте насос |
|  | Шланг всасывания не находится в воде | Поместите шланг всасывания под поверхность воды |
|  | Превышено ограничение по высоте | Переместите насос так, чтобы высота всасывания была меньше высоты нагнетания (максимум 30 м) |
|  | Протечка воздуха | Затяните соединительные элементы и хомуты или замените уплотнения |

| Гарантийные обязательства ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ НА 1 ГОД Компания ООО «ГазЭлектроСоюз» предоставляет гарантию сроком 1 год с ограничениями со дня продажи. Настоящие условия действительны с 1 декабря 2009 г. Условия предоставления гарантии Компания ООО «ГазЭлектроСоюз» подтверждает гарантию на основании заполненного гарантийного талона и копии кассового чека из любого центра продаж в качестве подтверждения покупки. Гарантия на ремонт/замену Компания ГЭС гарантирует первому покупателю, что механические и электрические компоненты оборудования не будут иметь дефектов по материалу и качеству изготовления в течение одного (1) года с даты покупки (90 дней для коммерческого и промышленного использования). Расходы на доставку оборудования для проведения гарантийного ремонта или замены оборудования по данной гарантии полностью несёт покупатель. Эта гарантия распространяется только на первого покупателя и не подлежит передаче. Не возвращайте оборудование в ту розничную организацию, где осуществлялась покупка Свяжитесь с Технической службой ГЭС, чтобы получить техническую консультацию по телефону или электронной почте. При невозможности устранения неисправности компания ГЭС, на свое усмотрение, берет на себя оценку, ремонт или замену неисправных деталей или узлов в Сервисном центре ГЭС. Компания ГЭС присвоит вам личный номер для гарантийного обслуживания, зафиксируйте его для последующего обращения. Ремонт или замена без соответствующего оформления или вне условий сертифицированного ремонт- ного предприятия не покрываются настоящими гарантийными обязательствами. Исключения из гарантии Настоящая гарантия не покрывает следующие виды ремонта и узлы оборудования: Гарантийный срок по устройству, предоставленному в качестве замены, рассчитывается от даты приобретения оригинального устройства. Для нормального функционирования насоса | Естественный износ Для нормального функционирования лебедки периодически требуется замена деталей и техническое обслуживание. Настоящая гарантия не покрывает ремонт в случаях, когда естественный износ привел к выходу из строя и полному исчерпанию ресурса детали или оборудования в целом. Установка, эксплуатация и техническое обслуживание Настоящая гарантия неприменима и не будет покрывать расходы на детали и трудозатраты, если обнаружится, что насос использовали не по назначению, пренебрегали ее обслуживанием, если она побывала в аварии, если допускали эксплуатацию с нарушением установленных режимов, допускали перегрузку с выходом за пределы установленных параметров, внесли изменения в ее конструкцию или неверно установили. Настоящей гарантией не покрываются расходы на текущее техобслуживание, такие как замена свечей зажигания, воздушного фильтра, регулировки, очистка системы подачи топлива, очистка от наслоившихся засорений. Прочие исключения Настоящей гарантией не покрываются: косметические дефекты, такие как дефекты лакокрасочного покрытия, наклеек и т.д. Изнашиваемые детали, такие как фильтрующие элементы, уплотнительные кольца и т.д. Дополнительное оборудование, например пусковые аккумуляторы, чехлы для хранения. Производитель не несет ответственности за выход оборудования из строя в результате стихийных бедствий и других форс-мажорных обстоятельств. Проблемы, возникшие вследствие использования не оригинальных деталей. Ограничения по косвенным гарантийным обязательствам и последующему ущербу Компания ООО «ГазЭлектроСоюз» не принимает на себя обязательств по компенсации временных потерь, материального ущерба при использовании продукции, расходов по транспортировке, а также других сопутствующих или последующих видов ущерба, возникшего при использовании данного насоса с приводом от бензинового двигателя. На устройство, предоставленное взамен изначально приобретённого, распространяются те же условия гарантии. Гарантийный срок по устройству, предоставленному в качестве замены, рассчитывается от даты первого приобретения насоса . Контактная информация / Адрес Адрес : ООО «ГазЭлектроСоюз» 192298 г.Санкт-Петербург Пр. 9 Января, д.3 к.1 Служба поддержки потребителей Пн-Пт 10:00-17.00 Тел.: 8-800-333-21-13 Звонки по России БЕСПЛАТНЫЕ www.mustangru.com |
| --- | --- |

Заметки

Заметки

# Text boxes

МАКСИМАЛЬНОЕ

НАПОЛНЕНИЕ

МИНИМАЛЬНОЕ

НАПОЛНЕНИЕ

ЩУП

СЛИВНАЯ ПРОБКА

Градусы Фаренгейта

Работа

Сборка

Работа

Техническое обслуживание

Хранение

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Спецификации

Поиск и устранение неисправностей

Работа

Техническое обслуживание

Сборка